## Slide 1: PLC, modellek bemutatása
Kalmár György
SZTE, TTIK
Mérnök informatikus BSc

## Slide 2: Mi a PLC?
A PLC (Programmable Logic Controller – Programozható Logikai Vezérlő) olyan ipari számítógép, amely speciális hardverei és felhasználói programja révén a legkülönbözőbb technológiai folyamatok tárolt programú irányítására alkalmas. Továbbá kommunikációs felületei révén elosztott és/vagy hierarchikus irányítórendszerek kiépítésére használatos.

## Slide 3: PLC Tulajdonságai:
Egyszerű, moduláris felépítés
Mozgó alkatrészt nem tartalmaz
Galvanikusan leválasztott be/kimeneti fokozatok
Könnyű programozhatóság
Valós idejű működés (max 0,1s válaszidő)
Nagy megbízhatóság, minimális karbantartás
Versenyképes ár

## Slide 4: Milyen PLC-k vannak?
KOMPAKT – Hardvere nem (vagy csak nehezen) bővíthető
MODULÁRIS- Hardvere könnyedén, rugalmasan bővíthető.

## Slide 5: Hogyan működnek?
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Folyamat
Érzékelők
PLC bemenet
PLC kimenet
Beavatkozók
Program
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Memória
Memória
D
A
D
A

## Slide 6: Kik használhatják?
A PLC-kkel való munkához a következők ismerete fontos:
PLC hardver és rendszerismeret
PLC programozás
Irányítástechnikai ismeretek
Windows op. rendszer, ipari kommunikáció, informatika
Vezetékes, vezeték nélküli távközlési szabványok
SCADA szoftverek
Ethernet/Internet illetve terepi kommunikáció

## Slide 7: PLC-k Programozása
IEC 61131-3-as szabvány szerint:
Létradiagram: Áramútterv alapú programozási nyelv
ST, IL – magas- illetve alacsonyszintű programnyelvek
FBD – funkcióblokk diagram („szoftver IC-k”)
SFC – folyamatábraszerű leírás

## Slide 8: Hol használják?
Az ipari folyamatirányítások 90%-a PLC-vel valósul meg.
Autóipar
Energiaipar
Élelmiszeripar
Gyártó berendezések irányítása
Egyéb…

## Slide 9: Hogyan Oktatjuk?
Az egyetemünkön a hallgatók rendelkezésére áll:
6 darab Siemens S7-1200 kompakt PLC
4 OMRON CJ2M moduláris PLC
A hallgatók oktatást segítő eszközökön megtanulják az összes programozási nyelv használatát.

## Slide 10: Hogyan versenyzünk?
A Természettudományi Kar két éve vesz részt az Országos Irányítástechnikai Versenyen.
2013-ban: II. helyezés
A versenyen: elméleti forduló
kettő programozási feladat

## Slide 11: Verseny- feladatok
Tavalyi verseny házi feladat:
Korongválogató berendezés
Tavalyi verseny 2. programozási feladata:
Betűszortírozó

## Slide 12: Köszönöm A Figyelmet